Техника DAEWOO

Складская техника

Электрические погрузчики

- Трехопорные

- Четырехопорные

Газ-бензиновые погрузчики

Дизельные погрузчики

# Text boxes

- Электрические погрузчики

- Газ-бензиновые погрузчики

- Дизельные погрузчики

- РИЧ-Траки электроштабелеры с выдвижной мачтой (сидячим местом для оператора) г/п 1400-1600 кг

Современная система управления в сочетании с передовыми технологиями DAEWOO позволили создать технику, которая максимально повышает производительность труда при погрузочно-разгрузочных работах.

Новые мощные штабелеры DAEWOO с высочайшими эксплуатационными характеристиками предназначены для работы в узких цеховых пролетах и в ограниченном пространстве. Современная система управления в сочетании с передовыми технологиями DAEWOO позволили создать погрузчик, который максимально повышает производительность труда при погрузочно-разгрузочных работах. Электроштабелеры этой серии обеспечивают плавный подъем груза на большую высоту в помещениях с гладким и твердым покрытием. Они маневренны, легки в управлении, оснащены командо - контрольной системой.

BR14JW г/п 1400 кг, высота подъема 3300-8000 мм

BR16JW г/п 1600 кг, высота подъема 3300-8000 мм

##### Электропогрузчики трехопорные г/п 1500-2000 кг

В электропогрузчиках новой серии PRO5 воплощены практически все технологические новинки существующие на сегодняшний день: привода переменного тока для хода и гидронасоса, индикатор рулевого колеса, многофункциональный дисплей, сигнал стояночного тормоза, индикатор ремня безопасности, пальчиковое гидроуправление и маслоохлаждаемые дисковые тормоза. Это позволило резко улучшить динамику, повысить скорости хода, подъёма и опускания груза, увеличить продолжительность рабочей смены, повысить безопасность и комфорт оператора, удлинить интервалы обслуживания и снизить эксплуатационные расходы.

В15Т-5 г/п 1500 кг

В18Т-5 г/п 1750 кг

В20Т-5 г/п 2000 кг

Стандартная комплектация включает:

2 тяговых двигателя - мощностью по 5,0 кВт

1 гидравл. двигатель - мощность 12 кВт

АКБ - 48/460Ач

Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 48В/80

Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч)

Шины - суперэластичные

Гидрораспределитель - Трехсекционный

Вилы - 900 мм, навесные

Комплект соединений - для З/У и АКБ

Круговое освещение

Зеркала заднего вида

Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)

Каталог запчастей

##### Электропогрузчики четырехопорные г/п 1600-2000 кг

В электропогрузчиках новой серии PRO5 воплощены практически все технологические новинки существующие на сегодняшний день: привода переменного тока для хода и гидронасоса, индикатор рулевого колеса, многофункциональный дисплей, сигнал стояночного тормоза, индикатор ремня безопасности, пальчиковое гидроуправление и маслоохлаждаемые дисковые тормоза. Это позволило резко улучшить динамику, повысить скорости хода, подъёма и опускания груза, увеличить продолжительность рабочей смены, повысить безопасность и комфорт оператора, удлинить интервалы обслуживания и снизить эксплуатационные расходы.

В16Х-5 г/п 1600 кг

В18Х-5 г/п 1800 кг

В20Х-5 г/п 2000 кг

Стандартная комплектация включает:

2 тяговых двигателя - мощностью по 5,0 кВт

1 гидравл. двигатель - мощность 12 кВт

АКБ - 48/630Ач

Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 48В/80

Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч)

Шины - суперэластичные

Гидрораспределитель - Трехсекционный

Вилы - 900 мм, навесные

Комплект соединений - для З/У и АКБ

Круговое освещение

Зеркала заднего вида

Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)

Каталог запчастей

##### Электропогрузчики четырехопорные г/п 2200-3500 кг

В электропогрузчиках новой серии PRO5 воплощены практически все технологические новинки существующие на сегодняшний день: привода переменного тока для хода и гидронасоса, индикатор рулевого колеса, многофункциональный дисплей, сигнал стояночного тормоза, индикатор ремня безопасности, пальчиковое гидроуправление и маслоохлаждаемые дисковые тормоза. Это позволило резко улучшить динамику, повысить скорости хода, подъёма и опускания груза, увеличить продолжительность рабочей смены, повысить безопасность и комфорт оператора, удлинить интервалы обслуживания и снизить эксплуатационные расходы.

В22Х-5 г/п 2200 кг

В25Х-5 г/п 2500 кг

В30Х-5 г/п 3000 кг

В35Х-5 г/п 3500 кг

Стандартная комплектация включает:

Тяговый двигател - мощ. 15,5 кВт

1 гидравл. двигатель - мощность 12,0 кВт

АКБ - 80В/500Ач

Зарядное устройство - REGHEL (Италия) 80В/100А

Тормоза - Многодисковые (система ODB 10,000м/ч)

Шины - суперэластичные

Гидрораспределитель - Трехсекционный

Вилы - 1050 мм, навесные

Комплект соединений - для З/У и АКБ

Круговое освещение

Зеркала заднего вида

Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)

Каталог запчастей

- Газ-бензиновые погрузчики г/п 1500-2000 кг

Газовые погрузчики этой серии предназначены для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях. Модифицированная для соответствия требованиям по эмиссии ЕВРО-II серия Plus оснащается двигателем HMC (2,4л), отличающимся прекрасными характеристиками работы на малых оборотах. Благодаря этому существенно снижен расход топлива и уровень эмиссии.

G15S-5 г/п 1500 кг

G18S-5 г/п 1750 кг

G20SC-5 г/п 2000 кг

##### Газ-бензиновые погрузчики г/п 2000-3000 кг

Газ/бензиновые погрузчики этой серии предназначены для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях. Модифицированная для соответствия требованиям по эмиссии ЕВРО-II серия Plus оснащается двигателем HMC (2,4л), отличающимся прекрасными характеристиками работы на малых оборотах. Благодаря этому существенно снижен расход топлива и уровень эмиссии.

G20E-5 г/п 2000 кг

G25E-5 г/п 2500 кг

G30E-5 г/п 3000 кг

##### Газ-бензиновые погрузчики г/п 3500-5000 кг

Газовые погрузчики этой серии предназначены для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях. Модифицированная для соответствия требованиям по эмиссии ЕВРО-II серия Plus оснащается двигателем General Motors / G424F (2,4л), отличающимся прекрасными характеристиками работы на малых оборотах. Благодаря этому существенно снижен расход топлива и уровень эмиссии.

G35S-5 г/п 3500 кг

G40S-5 г/п 4000 кг

G45S-5 г/п 4500 кг

G50C-5 г/п 5000 кг

##### Газовые погрузчики г/п 5000-7000 кг

Газовые погрузчики этой серии предназначены для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях. Модифицированная для соответствия требованиям по эмиссии ЕВРО-II серия Plus оснащается двигателем General Motors / G424F (2,4л), отличающимся прекрасными характеристиками работы на малых оборотах. Благодаря этому существенно снижен расход топлива и уровень эмиссии.

G50C-5 г/п 5000 кг

G60S-5 г/п 6000 кг

G70S-5 г/п 7000 кг

##### Дизельные погрузчики г/п 1500-2000 кг

Заслуженная репутация DOOSAN, как производителя долговечных, выносливых и удобных в работе погрузчиков, получила ещё одно подтверждение в наших новых погрузчиках грузоподъёмностью от 1500 кг до 2000 кг, составляющих основу серии Pro5.
Имея хороший баланс применения прогрессивных технологий, повышенного комфорта оператора, эффективности рабочих характеристик и удобства обслуживания, эти новые погрузчики повысят производительность ваших работ и снизят эксплуатационные расходы.

- Оптимальный комфорт оператора

- Мощные, экономичные дизельные газовые и бензиновые двигатели с регулируемым уровнем эмиссии

- Реверсируемая трансмиссия

- Гидроуправление с блокировкой подъёма и наклона

- СКПО (Система Контроля Присутствия Оператора)

D15S-5 г/п 1500 кг

D18S-5 г/п 1750 кг

D20SC-5 г/п 2000 кг

##### Дизельные погрузчики г/п 2000-3500 кг

Автопогрузчики этой серии предназначены для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях. Модифицированная для соответствия требованиям по эмиссии ЕВРО-II серия Plus оснащается двигателем YANMAR / 4TNE98 (Япония), отличающимся прекрасными характеристиками работы на малых оборотах. Благодаря этому существенно снижен расход топлива и уровень эмиссии.

- Оптимальный комфорт оператора

- Мощные, экономичные дизельные газовые и бензиновые двигатели с регулируемым уровнем эмиссии

- Практически необслуживаемые Маслоохлаждаемые Дисковые Тормоза

- Реверсируемая трансмиссия

- Гидроуправление с блокировкой подъёма и наклона

- СКПО (Система Контроля Присутствия Оператора)

D20S-5 г/п 2000 кг

D25S-5 г/п 2500 кг

D30S-5 г/п 3000 кг

D33S-5 г/п 3250 кг

D35C-5 г/п 3500 кг

##### Дизельные погрузчики г/п 3500-5500 кг

Автопогрузчики этой серии предназначены для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях. Модифицированная для соответствия требованиям по эмиссии ЕВРО-II серия Plus оснащается двигателем DAEWOO/DB58S, отличающимся прекрасными характеристиками работы на малых оборотах. Благодаря этому существенно снижен расход топлива и уровень эмиссии.

- Оптимальный комфорт оператора

- Мощные, экономичные дизельные газовые и бензиновые двигатели с регулируемым уровнем эмиссии

- Практически необслуживаемые Маслоохлаждаемые Дисковые Тормоза

- Реверсируемая трансмиссия

- Гидроуправление с блокировкой подъёма и наклона

- СКПО (Система Контроля Присутствия Оператора)

D35S-5 г/п 3500 кг

D40S-5 г/п 4000 кг

D45S-5 г/п 4500 кг

D50С-5 г/п 5000 кг

D55С-5 г/п 5500 кг

##### Дизельные погрузчики г/п 5000-9000 кг

Автопогрузчики этой серии предназначены для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях. Модифицированная для соответствия требованиям по эмиссии ЕВРО-II оснащается двигателем DAEWOO/DB58S, отличающимся прекрасными характеристиками работы на малых оборотах. Благодаря этому существенно снижен расход топлива и уровень эмиссии.

- Оптимальный комфорт оператора

- Мощные, экономичные дизельные газовые и бензиновые двигатели с регулируемым уровнем эмиссии

- Практически необслуживаемые Маслоохлаждаемые Дисковые Тормоза

- Реверсируемая трансмиссия

- Гидроуправление с блокировкой подъёма и наклона

- СКПО (Система Контроля Присутствия Оператора)

D50S-5 г/п 5000 кг

D60S-5 г/п 6000 кг

D70S-5 г/п 7000 кг

D80S-5 г/п 8000 кг

D90S-5 г/п 9000 кг

##### Дизельные погрузчики г/п 11000-16000 кг

Вот полный набор качеств, которые вы получите вместе с нашими новыми погрузчиками семейства D110-160.

Команда конструкторов Doosan преодолела все трудности для того, чтобы дать потребителям  самую сильную и выносливую машину нашего модельного ряда.

Эти мощные погрузчики, имеющие повышенную грузоподъемность, способны выполнять самые тяжёлые работы в самых сложных условиях, благодаря своей скорости, мощи и эффективности.

###### Широкодиапазонный дизельный двигатель Doosan DL06 5.9л с турбонагнетателем и электронной системой плавного хода

Мощный и надёжный 6 цилиндровый  5,9 л дизельный двигатель Doosan DL06 обеспечивает отличные рабочие характеристики даже в самых сложных условиях. Дизельный двигатель  Doosan DL06 удовлетворяе требованиям норм эмиссии EPA Tier III и Euro Stage 3.

Высокое давление впрыска, 4 клапана на цилиндр и система САС (интеркулер с нагнетателем) максимально повышают рабочие характеристики двигателя, сохраняя низким расход топлива.

Блок ECU контролирует основные параметры двигателя, такие как оптимальное соотношение компонентов топливно-воздушной смеси, вращающий момент и обороты.

Блок ECU также защищает двигатель от ненормальных режимов работы, таких как “Перегрев Охлаждающей Жидкости” и “Низкое Давление Моторного Масла”.

###### Полностью автоматическая трансмиссия и электронное управление плавным ходом.

Электронный блок управления трансмиссией автоматически переключает передачи в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки на ведущие колёса. Благодаря этой современной системе электронного управления, оператор освобождается от необходимости постоянно переключать передачи в процессе вождения.

Кроме того оператор может выбирать различные режимы работы, такие как ручное переключение, старт на малой скорости  или на большой скорости, в зависимости от потребностей задачи.

Система самодиагностики и функции контроля снижают время поиска неисправностей.

Электронная система плавного хода позволяет перемещать с высокой точностью даже тяжёлые грузы. Режим включается оператором с помощью клавиши селектора.

- Шасси с дизельным двигателем Doosan DL06 объёмом 5,9л, с Турбо-интеркулером (Воздушный) и электронным управлением.

- 3-х скоростная полностью автоматическая трансмиссия с системой плавного хода

- Полностью гидравлическое рулевое управление с датчиком нагрузки

- Интегрированная приборная панель

- Пневматические стояночный и рабочий тормоза

- Динамическое сиденье Делюкс со сматывающимся ремнём

- 2 передние и 1 задняя рабочие фары, комбинированные огни

- Усиленная защитная крыша с анизометрическим профилем

- 2-х секционный электромагнитный клапан управления гидравликой

- Высокообзорная 2-х ступенчатая мачта 3000 мм

- Двухэлементный воздушный фильтр

- Цилиндры наклона мачты 15ºвперёд / 12ºназад

- Вилы длиной 1350 мм

D110S-5 г/п 11000 кг

D130S-5 г/п 13000 кг

D160S-5 г/п 16000 кг